Załącznik nr 3 do SIWZ

z dnia 25.05.2010 r.

WYKAZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY SPZRĘTU

PAKIET nr 1: sprzęt medyczny – wyszczególniony w pkt 1-2

pkt.  1 Zakup sprzętu medycznego – aparat do EKG wraz z jezdnym stolikiem: 1 kompl.

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek graniczny | Oferowane parametry, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | nazwa producenta rok produkcji typ, model | Podać: |  |
| 2. | Aparat 3,6 i 12 kanałowy | TAK |  |
| 3. | Praca w trybie auto i manualnym | TAK |  |
| 4. | Analiza i interpretacja zapisu | TAK |  |
| 5. | Wyświetlacz graficzny, pozwalający na prezentację min. 6 kanałów | TAK |  |
| 6. | Szerokość papieru 112 mm | TAK |  |
| 7. | Zasilanie sieciowe +akumulator bezobsługowy z wbudowaną ładowarką wewnątrz aparatu | TAK |  |
| 8. | Cyfrowa filtracja zakłóceń | TAK |  |
| 9 | Czułość 2,5/5/10/20 mm/mv | TAK |  |
| 10. | Prędkość zapisu 5/10/25/50 mm/s | TAK |  |
| 11. | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
| 12. | Stolik jezdny umożliwiający przetransportowanie aparatu na salę chorych | TAK |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt 1-12 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu. Oferowane według ww. wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena aparatu EKG wraz ze stolikiem jezdnym (dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu) za 1 komplet :

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacje dodatkowe:

1. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………

2. Świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm (jeśli są wymagane przepisami prawa): …………………………………………………………………………….

3. Wykaz dokumentów techniczno – serwisowych (jeżeli dotyczy):

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) itd……………………………………………………………………………………..

4. Wymagana ilość i częstotliwość przeglądów okresowych: ………………………………….

5. Firmowe materiały informacyjne – załącznik: ………………………………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

pkt. 2 Wózek do przewożenia chorych – kozetka – 1 szt.

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek graniczny | Oferowane parametry, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa producenta rok produkcji typ, model | Podać |  |
| 2. | Długość całkowita do 220 cm | TAK |  |
| 3. | Regulacja wysokości leża od 55 cm do 90 cm za pomocą pompy hydraulicznej | TAK |  |
| 4. | Regulacja pochylenia pleców | TAK |  |
| 5. | Rama wózka posiadająca krążki odbojowe | TAK |  |
| 6. | Zdejmowany materac i zdejmowane leże-umożliwiające przeniesienie chorego | TAK |  |
| 7. | 4 koła z których min.2 posiadają blokadę jezdną | TAK |  |
| 8. | 2 poręcze boczne chromowane | TAK |  |
| 9. | Udźwig do 150 kg | TAK |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt. 1-9 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu. Oferowane według ww. wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena wózka do przewożenia chorych - kozetka (dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu) za 1 szt.

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacje dodatkowe:

1. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………

2. Świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm (jeśli są wymagane przepisami prawa): …………………………………………………………………………….

3. Wykaz dokumentów techniczno – serwisowych (jeżeli dotyczy)

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) itd……………………………………………………………………………………..

4.Firmowe materiały informacyjne – załącznik: ………………………………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PAKIETU Nr 1

| Lp. | Pakiet nr | Wartość pakietu netto | Wartość podatku VAT | Wartość pakietu brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 1 |  |  |  |

data..............................

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

WYKAZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY SPRZĘTU

PAKIET nr 2:

Urządzenie stochastyczne  o dwóch niezależnych płytach do ćwiczeń

równoważnych – szt.1

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek graniczny | Oferowane parametry, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa producenta rok produkcji typ, model | Podać: |  |
| 2. | Możliwość programowania czasu kuracji od 1 sek. – 120 min | TAK |  |
| 3. | Możliwość planowania kuracji w zależności od schorzenia, poziom stymulacji 1-12 z regulacją intensywności poziomu co 0,1 stopnia | TAK |  |
| 4. | Możliwość programowania intensywności zabiegu | TAK |  |
| 5. | Produkt posiada 2 płyty pod stopy dł. 60cm x 21,5cmniezależnie od siebie pracujące w sposób stochastyczny; -nieprzewidziany, -zaskakujący | TAK |  |
| 6. | Produkt bezpieczny i stabilny | TAK |  |
| 7. | Waga całkowita ok. 120 kg | TAK |  |
| 8. | Udźwig max 150 kg | TAK |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt. 1-8 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu. Oferowane według ww. wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena urządzenia stochastycznego o dwóch niezależnych płytach do ćwiczeń równoważnych  (dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu) za 1 szt.

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacje dodatkowe:

1. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………

2. Świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm (jeśli są wymagane przepisami prawa): …………………………………………………………………………….

3. Wykaz dokumentów techniczno – serwisowych (jeżeli dotyczy)

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) itd……………………………………………………………………………………..

4.Firmowe materiały informacyjne – załącznik: ………………………………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PAKIETU Nr 2

| Lp. | Pakiet nr | Wartość pakietu netto | Wartość podatku VAT | Wartość pakietu brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 2 |  |  |  |

data..............................

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

WYKAZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY SPRZĘTU

PAKIET nr 3: sprzęt do fizykoterapii wyszczególniony w pkt 1 – pkt 2

pkt. 1  Interdynamic – szt. 1

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek graniczny | Oferowane parametry, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa producenta rok produkcji typ, model | Podać: |  |
| 2. | Cechy/ parametry wymagane: - posiada prądy interferencyjne wg Nemeca - prąd Traberta - prąd galwaniczny 0-30 mA - jonoforeza | TAK |  |
| 3. | Dane techniczne aparatu: - szybki czas nagrzewania (1min.) - czas pracy ciągłej 24 h - zasilanie – sieć jednofazowa 22V, 10% 50 Hz 50 VA - II kl. ochrony przed porażeniem | TAK |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt. 1-3 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu. Oferowane według ww. wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena interdynamicu  (dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu) za 1 szt.

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacje dodatkowe:

1. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………

2. Świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm (jeśli są wymagane przepisami prawa): …………………………………………………………………………….

3. Wykaz dokumentów techniczno – serwisowych (jeżeli dotyczy)

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) itd……………………………………………………………………………………..

4.Firmowe materiały informacyjne – załącznik: ………………………………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

pkt.  2 Aparat do elektroterapii dwuobwodowy – dwukanałowy elektrostymulator

(Firing EVO lub równoważny) – szt.1

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek graniczny | Oferowane parametry, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa producenta rok produkcji typ, model | Podać: |  |
| 2. | Cechy parametry wymagane: - system dwuobwodowy | TAK |  |
|  | - możliwość podłączenia dwóch pacjentów niezależnie od rodzaju schorzenia | TAK |  |
|  | - prądy diadynamiczne | TAK |  |
|  | - IONO program przeznaczony do jonosfery i galwanizacji | TAK |  |
|  | - prąd TRABERTA | TAK |  |
|  | - prąd Faradyczny | TAK |  |
|  | - impulsy trójkątne | TAK |  |
|  | - impulsy prostokątne | TAK |  |
|  | - prąd Kotz a | TAK |  |
|  | - prąd Tensa | TAK |  |
|  | - prąd interferencyjny | TAK |  |
|  | - prąd Nemeca | TAK |  |
|  | - stymulacja niską częstotliwością i regulacją częstotliwości od 1 – 200 Hz | TAK |  |
|  | - prądy niskiej częstotliwości | TAK | ` |
|  | - stymulacja wysokonapięciowa z zakresem regulacji 1-200 Hz | TAK |  |
|  | - automatyczny dobór trybu, stałe napięcie, natężenie (CC/CV) | TAK |  |
|  | - korekta pacjenta | TAK |  |
|  | - dwa kanały zabiegowe w regulowanym indywidualnie natężeniu prądu | TAK |  |
|  | - możliwość ustawienia i zapisywania sekwencji kilku prądów | TAK |  |
|  | - bank gotowych programów terapeutycznych (ok. 120) | TAK |  |
|  | - możliwość wykonywania tono lizy | TAK |  |
|  | - współpraca z aparatami do ultradźwięków i terapii podciśnieniowej | TAK |  |
|  | - łatwość i prostota w obsłudze | TAK |  |
|  | - duży czytelny wyświetlacz | TAK |  |
|  | - menu w języku polskim | TAK |  |
|  | - akcesoria typu: elektrody, podkłady do elektrod, pasy do mocowania elektrod, przewody, kabel zasilający | TAK |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt. 1-2 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu. Oferowane według ww. wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena aparatu do elektroterapii dwuobwodowego dwukanałowego elektrostymulatora (Firing EVO lub równoważnego) (dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu)

za 1 szt.:

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacje dodatkowe:

1. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………

2. Świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm (jeśli są wymagane przepisami prawa): …………………………………………………………………………….

3. Wykaz dokumentów techniczno – serwisowych (jeżeli dotyczy)

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) itd……………………………………………………………………………………..

4.Firmowe materiały informacyjne – załącznik: ………………………………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PAKIETU Nr 3

| Lp. | Pakiet nr | Wartość pakietu netto | Wartość podatku VAT | Wartość pakietu brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 1 |  |  |  |

data..............................

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

WYKAZ  ASORTYMENTOWO – CENOWY SPRZĘTU

PAKIET nr 4 : inny sprzęt do rehabilitacji  wyszczególniony w pkt 1- pkt 12

pkt. 1.  Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego (UGUL) wraz z osprzętem

i stołem rehabilitacyjnym – 1 komplet

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek graniczny | Oferowane parametry, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabina do ćwiczeń indywidualnych nazwa producenta rok produkcji typ, model | Podać: |  |
| 2. | Kabina do ćwiczeń indywidualnych – cechy/ parametry wymagane; Budowa kabiny: 8 prostokątnych ram wypełnionych siatką z prętów metalowych. Ramy połączone śrubami tworzą prostopadłościan z jednej strony otwarty dla wprowadzenia stołu rehabilitacyjnego i całego osprzętu | TAK |  |
| 3. | Wymiary kabiny - wysokość 2 m - szerokość 2 m - długość 2 m | TAK |  |
| 4. | Osprzęt do UGUL-a - zestaw linek 1,60 m, 0,96 m, 2,5 m, 3,5 m | TAK |  |
|  | - podwieszki dwustawowe – 2 szt. | TAK |  |
|  | - podwieszki ud i ramion – 4 szt. | TAK |  |
|  | - podwieszki przedramion i podudzi – 4 szt. | TAK |  |
|  | - podwieszka miednicy – 1 szt. | TAK |  |
|  | - podwieszka głowy – 1 szt. | TAK |  |
|  | -podwieszka stóp wąska – 2 szt. | TAK |  |
|  | - podwieszka dwustawowa – 2 szt. | TAK |  |
|  | - ciężarki 0,5 kg – 2 szt. | TAK |  |
|  | 1 kg - 2 szt. | TAK |  |
|  | 1,5 kg – 1 szt. | TAK |  |
|  | 2 kg – 1 szt. | TAK |  |
|  | 2,5 kg – 1 szt. | TAK |  |
|  | 3 kg – 1 szt. | TAK |  |
|  | 4 kg -1 szt. | TAK |  |
|  | - esik – 30 szt | TAK |  |
|  | - mankiet nadgarstkowy – 1 szt. | TAK |  |
|  | - mankiet nadrostkowy – 1 szt. | TAK |  |
|  | - mankiet udowy – 1 szt. | TAK |  |
|  | - pęta Glissona z orczykiem | TAK |  |
|  | - uchwyt z linką do wstawania | TAK |  |
|  | - drabinka sznurkowa | TAK |  |
| 5. | Stół rehabilitacyjny do UGUL-a | Podać: |  |
|  | nazwa producenta rok produkcji typ, model |  |  |
|  | cechy/parametry wymagane - 2 do 4 częściowy - elektryczne zmiany wysokości leżyska w zakresie 45-100 cm | TAK |  |
|  | - zagłówek płynnie regulowany - szerokość 65 cm - długość 190 cm | TAK |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt. 1-5 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu. Oferowane według ww. wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego (UGUL) wraz z osprzętem                i stołem rehabilitacyjnym  (dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu)                  za  1 komplet:

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacje dodatkowe:

1. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………

2. Świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm (jeśli są wymagane przepisami prawa): …………………………………………………………………………….

3. Wykaz dokumentów techniczno – serwisowych (jeżeli dotyczy)

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) itd……………………………………………………………………………………..

4.Firmowe materiały informacyjne – załącznik: ………………………………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

pkt. 2.  Rower eliptyczny – szt. 2

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek graniczny | Oferowane parametry, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa producenta rok produkcji typ, model | Podać: |  |
| 2. | Cechy/ parametry wymagane: - magnetyczny system hamowania | TAK |  |
|  | - regulacja obciążenia w skali 1-10 | TAK |  |
|  | - regulacja mocy w zależności od liczby obrotów | TAK |  |
|  | - komputer treningowy - czas - dystans - całkowita liczba kilometrów - zużycie energii - częstotliwość - prędkość | TAK |  |
|  | - pomiar tętna | TAK |  |
|  | - czujniki dłoni | TAK |  |
|  | - klips na ucho | TAK |  |
|  | - siodełko regulowane w dwóch zakresach (góra - dół , przód-tył) | TAK |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt. 1-2 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu. Oferowane według ww. wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena roweru eliptycznego   (dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu)                  za szt.2:

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacje dodatkowe:

1. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………

2. Świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm (jeśli są wymagane przepisami prawa): …………………………………………………………………………….

3. Wykaz dokumentów techniczno – serwisowych (jeżeli dotyczy)

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) itd……………………………………………………………………………………..

4.Firmowe materiały informacyjne – załącznik: ………………………………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

pkt.  3.  Rower ergometr – szt. 2

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek graniczny | Oferowane parametry, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa producenta rok produkcji typ, model | Podać: |  |
| 2. | Cechy/ parametry wymagane: - max waga użytkownika – 130 kg | TAK |  |
|  | - elektromagnetyczny system hamowania | TAK |  |
|  | - skala obciążenia od 25 -400 W | TAK |  |
|  | - regulacja siodełka w pionie i w poziomie | TAK |  |
|  | - siodełko ergonomiczne | TAK |  |
|  | - kierownica z regulacją pochylenia | TAK |  |
|  | - funkcja komputera - moc - czas - odległość - całkowita liczba kilometrów - prędkość - częstotliwość pedałowania - zużycie energii | TAK |  |
|  | - pomiar pulsu: - klips na ucho - Cardio-Plus-Set | TAK |  |
|  | - pomiar tętna | TAK |  |
|  | - programy treningowe | TAK |  |
|  | - program sterowania tętnem | TAK |  |
|  | - złącze PC KETT, NET | TAK |  |
|  | - trening ukierunkowany na strefy(FAT/FIT/MANUELL) | TAK |  |
|  | - wyświetlacz | TAK |  |
|  | - siodełko regulowane w dwóch zakresach (góra – dół, przód – tył) | TAK |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt. 1-2 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu. Oferowane według ww. wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena roweru ergometru  (dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu) za 2szt.

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacje dodatkowe:

1. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………

2. Świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm (jeśli są wymagane przepisami prawa): …………………………………………………………………………….

3. Wykaz dokumentów techniczno – serwisowych (jeżeli dotyczy)

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) itd……………………………………………………………………………………..

4.Firmowe materiały informacyjne – załącznik: ………………………………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

pkt.  4.  Stepper Kettlera- lub równoważny szt. 2

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek graniczny | Oferowane parametry, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa producenta rok produkcji typ, model | Podać: |  |
| 2. | Cechy/ parametry wymagane: - tłoki hydrauliczne | TAK |  |
|  | - regulacja obciążenia w skali 1-12 | TAK |  |
|  | - max, obciążenie 110 kg | TAK |  |
|  | - komputer treningowy | TAK |  |
|  | -pomiar czasu | TAK |  |
|  | - pomiar ilości stopni pokonanych w czasie treningu | TAK |  |
|  | - pomiar tempa | TAK |  |
|  | - pomiar tętna | TAK |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt. 1-2 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu. Oferowane według ww. wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena roweru steppera (dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu) za 2 szt.:

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacje dodatkowe:

1. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………

2. Świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm (jeśli są wymagane przepisami prawa): …………………………………………………………………………….

3. Wykaz dokumentów techniczno – serwisowych (jeżeli dotyczy)

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) itd……………………………………………………………………………………..

4.Firmowe materiały informacyjne – załącznik: ………………………………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

pkt.  5 Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej szt. 1

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek graniczny | Oferowane parametry, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa producenta rok produkcji typ, model | Podać: |  |
| 2. | Cechy/ parametry wymagane: - usprawnianie osób pozostających w łóżku | TAK |  |
|  | - indywidualny dobór parametrów sesji ćwiczeniowej w zależności od wskazań | TAK |  |
|  | - ćwiczenia w zakresie trzech stawów kończyny dolnej równocześnie | TAK |  |
|  | - wygodny transport urządzenia | TAK |  |
|  | - łatwość obsługi | TAK |  |
|  | - regulacja prędkości i czasu trwania ruchu oraz czasu trwania przerwy | TAK |  |
|  | - regulacja siły oporu | TAK |  |
|  | - automatyczne zwiększenie zgięcia | TAK |  |
|  | - funkcja rozgrzewki | TAK |  |
|  | - możliwość prowadzenia rehabilitacji u pacjentów o dł. kończyn od 62 do 115 cm | TAK |  |
|  | - zasilanie 220 V/50 Hz | TAK |  |
|  | - waga do 14 kg | TAK |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt. 1-2 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu. Oferowane według ww. wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej (dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu) za 1 szt.:

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacje dodatkowe:

1. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………

2. Świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm (jeśli są wymagane przepisami prawa): …………………………………………………………………………….

3. Wykaz dokumentów techniczno – serwisowych (jeżeli dotyczy)

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) itd……………………………………………………………………………………..

4.Firmowe materiały informacyjne – załącznik: ………………………………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

pkt. 6. Tor do nauki chodzenia w wersji składanej – szt.1

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek graniczny | Oferowane parametry, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa producenta rok produkcji typ, model | Podać: |  |
| 2. | Cechy/ parametry wymagane; - poręcze składane | TAK |  |
|  | - tor bez podstawy do chodzenia | TAK |  |
|  | tor: - długość 3000 mm - szerokość 750 mm | TAK |  |
|  | poręcze: - długość 3000 mm - regulacja wysokości poręczy od 710 mm do 1040 mm - regulacja rozstawu poręczy od 350- 880 mm | TAK |  |
|  | - łatwość utrzymania czystości, prosta forma | TAK |  |
|  | - w stanie nie używania zajmuje mało miejsca | TAK |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt. 1-2 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu. Oferowane według ww. wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena toru do nauki chodzenia w wersji składanej (dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu) za 1 szt.

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacje dodatkowe:

1. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………

2. Świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm (jeśli są wymagane przepisami prawa): …………………………………………………………………………….

3. Wykaz dokumentów techniczno – serwisowych (jeżeli dotyczy)

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) itd……………………………………………………………………………………..

4.Firmowe materiały informacyjne – załącznik: ………………………………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

pkt. 7. Stół do rehabilitacji szt. 1

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek graniczny | Oferowane parametry, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa producenta rok produkcji typ, model | Podać: |  |
| 2. | Cechy/ parametry wymagane: -stabilna konstrukcja | TAK |  |
|  | -stół dwuczęściowy z regulacją wysokości zagłówka | TAK |  |
|  | - leżysko i zagłówek tapicerowane | TAK |  |
|  | - zagłówek z otworem na nos i brodę | TAK |  |
|  | - możliwość mocowania pasów stabilizacyjnych; długość - 190 cm szerokość – 265 cm wysokość 75 cm | TAK |  |
|  | - regulacja zagłówka (-) 85°do (+) 35° | TAK |  |
|  | - ręczna regulacja wysokości leżyska | TAK |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt. 1-2 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu. Oferowane według ww. wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena stołu do rehabilitacji (dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu)                 za 1 szt.:

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacje dodatkowe:

1. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………

2. Świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm (jeśli są wymagane przepisami prawa): …………………………………………………………………………….

3. Wykaz dokumentów techniczno – serwisowych (jeżeli dotyczy)

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) itd……………………………………………………………………………………..

4.Firmowe materiały informacyjne – załącznik: ………………………………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

pkt.  8. Leżanka drewniana tapicerowana do fizykoterapii szt. 2

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek graniczny | Oferowane parametry, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa producenta rok produkcji typ, model | Podać: |  |
| 2. | Cechy/ parametry wymagane; - wykonanie z drewna | TAK |  |
|  | - nie zawiera elementów metalowych | TAK |  |
|  | - dwuczęściowa tapicerka z ręcznie regulowanym zagłówkiem | TAK |  |
|  | - otwór na twarz w zagłówku | TAK |  |
|  | - miękkie leżysko | TAK |  |
|  | - długość 185 cm | TAK |  |
|  | - szerokość 65 cm | TAK |  |
|  | - wysokość 70 cm | TAK |  |
|  | - kąt nachylenia zagłówka 00-250 | TAK |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt. 1-2 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu. Oferowane według ww. wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena leżanki drewnianej tapicerowanej do fizykoterapii (dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu) za 2 szt.

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacje dodatkowe:

1. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………

2. Świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm (jeśli są wymagane przepisami prawa): …………………………………………………………………………….

3. Wykaz dokumentów techniczno – serwisowych (jeżeli dotyczy)

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) itd……………………………………………………………………………………..

4.Firmowe materiały informacyjne – załącznik: ………………………………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

pkt.  9. Maty rehabilitacyjne szt. 6

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek graniczny | Oferowane parametry, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa producenta rok produkcji typ, model | Podać: |  |
| 2. | Cechy/ parametry wymagane; - lekkie i trwałe | TAK |  |
|  | - izolacja od zimnego i twardego podłoża | TAK |  |
|  | - neutralizacja wstrząsów | TAK |  |
|  | - nie pochłaniające wody | TAK |  |
|  | - powierzchnia antypoślizgowa | TAK |  |
|  | - łatwość dezynfekcji, możliwość zmywania na mokro | TAK |  |
|  | - łatwość przechowywania (rolowanie, przewieszanie) - długość 1950 mm, - szerokość 600 mm - grubość 15 mm | TAK |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt. 1-2 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu. Oferowane według ww. wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena mat rehabilitacyjnych (dostawa, szkolenie personelu) - 6 szt.

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacje dodatkowe:

1. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………

2. Świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm (jeśli są wymagane przepisami prawa): …………………………………………………………………………….

3. Wykaz dokumentów techniczno – serwisowych (jeżeli dotyczy)

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) itd……………………………………………………………………………………..

4.Firmowe materiały informacyjne – załącznik: ………………………………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

pkt.  10. Trener równowagi szt. 8

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek graniczny | Oferowane parametry, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa producenta rok produkcji typ, model | Podać: |  |
| 2. | Cechy/ parametry wymagane; - jednostronnie z kolcami z drugiej strony gładki | TAK |  |
|  | - średnica ok. 60 cm | TAK |  |
|  | - cechy niestabilnego podłoża | TAK |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt. 1-2 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu. Oferowane według ww. wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena trenera równowagi  (dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu) – 8 szt.

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacje dodatkowe:

1. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………

2. Świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm (jeśli są wymagane przepisami prawa): …………………………………………………………………………….

3. Wykaz dokumentów techniczno – serwisowych (jeżeli dotyczy)

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) itd……………………………………………………………………………………..

4.Firmowe materiały informacyjne – załącznik: ………………………………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

pkt.  11. Urządzenie do trakcji odcinka lędźwiowego kręgosłupa – szt. 1

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek graniczny | Oferowane parametry, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa producenta rok produkcji typ, model | Podać: |  |
| 2. | Cechy/ parametry wymagane: - aktywnie rozsuwane dwuczęściowe leżysko | TAK |  |
|  | - możliwość generowania siły od 1-90 kg | TAK |  |
|  | - element eliminujący siłę tarcia w trakcie trwania zabiegu | TAK |  |
|  | - odpowiednia poduszka pod głowę dla pacjenta | TAK |  |
|  | - możliwość wykonania trakcji asymetrycznej | TAK |  |
|  | - dobra stabilizacja podczas zabiegu | TAK |  |
|  | - prosta obsługa urządzenia | TAK |  |
|  | - możliwość swobodnego transportowania i stosowania zestawu w łóżku pacjenta | TAK |  |
|  | - prosty, pneumatyczny mechanizm płynnego generowania siły | TAK |  |
|  | - waga urządzenia ok. 11 kg | TAK |  |
|  | - wymiary urządzenia 75x15x76 cm | TAK |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt. 1-2 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu. Oferowane według ww. wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena urządzenia do trakcji odcinka lędźwiowego kręgosłupa  (dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu) za 1 szt.

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacje dodatkowe:

1. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………

2. Świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm (jeśli są wymagane przepisami prawa): …………………………………………………………………………….

3. Wykaz dokumentów techniczno – serwisowych (jeżeli dotyczy)

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) itd……………………………………………………………………………………..

4.Firmowe materiały informacyjne – załącznik: ………………………………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

pkt.  12. Aquawibron  – szt. 1

| Lp. | Wymagane parametry | Warunek graniczny | Oferowane parametry, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa producenta rok produkcji typ, model | Podać: |  |
| 2. | Wymagania/ parametry: - źródło napędu woda wodociągowa o normalnym ciśnieniu, - obieg wody otwarty, - dwa węże gumowe: jeden doprowadzający wodę do membrany wytwarzającej drgania i jeden odprowadzający wodę do kanalizacji. - mocowanie na kranie lub oddzielnym ujęciu wodnym. - membrany gumowe: płaska z krążkiem, płaska z kolcami, płaska z kulą w kształcie smoczka, grzebień dwurzędowy, grzybek z gąbką, membrana pięciokrokowa, stożkowa do masażu punktowego | TAK |  |
|  | dane techniczne: - waga ok. 0,5 kg - zużycie wody 1-5 l/min w zależności od intensywności drgań, - długość węża 1,5 m | TAK |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt. 1-2 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu. Oferowane według ww. wymagań urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena aquawibronu (dostawa, montaż, uruchomienie, szkolenie personelu) - 1 szt.

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacje dodatkowe:

1. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………

2. Świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań odpowiednich norm (jeśli są wymagane przepisami prawa): …………………………………………………………………………….

3. Wykaz dokumentów techniczno – serwisowych (jeżeli dotyczy)

a) ………………………………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………………………………..

c) itd……………………………………………………………………………………..

4.Firmowe materiały informacyjne – załącznik: ………………………………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PAKIETU Nr 4

| Lp. | Pakiet nr | Wartość pakietu netto | Wartość podatku VAT | Wartość pakietu brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 4 |  |  |  |

data..............................

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy