# Załącznik nr 3 do SIWZ

# z dnia 29 czerwca 2011 r.

# W Y K A Z

asortymentowo – cenowy mebli medycznych

# 1. Łóżko szpitalne z elektryczną  regulacją wysokości – ilość:  5 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARZMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko wykonane z kształtowników stalowych o wymiarach 4x3 cm (+ 10 mm) | TAK |  |
| 2 | Szerokość całkowita 950 mm (+/- 20 mm) | TAK podać |  |
| 3 | Długość całkowita: 2100 mm(+/- 20 mm) | TAK podać |  |
| 4 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie od 410 do 820 mm (+/- 20 mm) | TAK podać |  |
| 5 | Zasilanie elektryczne 220-240 V. | TAK |  |
| 6 | Regulacja pozycji łóżka : segmentu oparcia pleców min od 00 - 700 i segmentu uda min od 00 do 400 - realizowane za pomocą siłownika elektrycznego poz. Trendelenburga min 120 i poz. Anty – Trendelenburga min. 150 – ręcznie za pomocą sprężyn gazowych Regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym | TAK podać |  |
| 7 | Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i uda (funkcja autokonturu ) | TAK |  |
| 8 | Funkcja Autoregresji oparcia pleców wynosząca min 80 mm | TAK |  |
| 9 | Minimalne obciążenie łóżka 170 kg | TAK podać |  |
| 10 | Możliwość montażu na ramie leża podwójnej ramy wyciągowej | TAK |  |
| 11 | Ochrona przed uderzeniami: 4 dwuosiowe krążki odbojowe w narożnikach ramy leża chroniące łóżko oraz ściany podczas ruchu w płaszczyźnie horyzontalnej i wertykalnej , oraz listwy odbojowe na całej długości ramy leża | TAK |  |
| 12 | Sterowanie łóżkiem realizowane za pomocą pilota przewodowego, czytelnego i wygodny w obsłudze dla pacjenta z możliwością blokady poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka przez personel medyczny. | TAK |  |
| 13 | Osłona tworzywowa podwozia | TAK |  |
| 14 | Barierki boczne mocowane i odejmowane do ramy leża bez użycia narzędzi-wykonane z poziomej poprzeczki podpartej min. 5 wspornikami z mechanizmem zwalniającym umieszczonym w jednym z nich | TAK |  |
| 15 | 4 koła jezdne o średnicy 125 mm zaopatrzone w hamulec centralny. | TAK podać |  |
| 16 | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK |  |
| 17 | Leże czterosegmentowe wypełnione stalową siatką przymocowaną na stałe | TAK |  |
| 18 | Łatwo odejmowane przy reanimacji szczyty. Ramy szczytów głowy i nóg wykonane z chromowanych rur stalowych, wypełnione płytą dekoracyjną dwustronnie laminowaną odporną na wilgoć oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 19 | Łóżko wyposażone w optyczny wskaźnik kąta nachylenia leża ( poziomicę) | TAK |  |
| 20 | Łóżko wyposażone w wysuwaną za pomocą prowadnic kulkowych półkę do odkładania pościeli | TAK |  |
| 21 | Elementy wyposażenia łóżka: a) materac w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej – 5 szt. b) barierki boczne składane – prawa 5 szt. i lewa – 5 szt. c) wysięgnik z uchwytem ręki posiadający mechanizm regulacji długości paska – 5 szt. d) uchwyt uniwersalny – 5 szt. | TAK |  |
| 22 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
| 23 | Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. | TAK załączyć kserokopie |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt 1-23 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne, zawierające dane techniczne,                  w których powinny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena za 5 łóżek szpitalnych  z elektryczną  regulacją  wysokości  z uwzględnieniem elementów wyposażenia łóżka o których mowa w pkt. 21 powyższej tabeli:

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacja dodatkowa:

Okres gwarancji:  min. 36 miesięcy lub więcej ……………………………………………..

Załączniki:

1.  Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności.

2. Firmowe materiały informacyjne zawierające dane techniczne zaoferowanego asortymentu        (folder/ katalog).

data: …………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

# 2. Łóżko szpitalne z hydrauliczną regulacją wysokości – ilość: 15 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARZMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko wykonane z kształtowników stalowych o wymiarach 4x3 cm (+10mm) | TAK |  |
| 2 | Szerokość całkowita 950 mm (+/- 20 mm) | TAK podać |  |
| 3 | Długość całkowita: 2100 mm(+/- 20 mm) | TAK podać |  |
| 4 | Rregulacja wysokości dokonywana za pomocą noznej pompy hydraulicznej w zakresie od 410 do 820 mm (+/- 20 mm) | TAK podać |  |
| 5 | Regulacja pozycji łóżka : segmentu oparcia pleców min od 00 - 700 i segmentu uda min od 00 do 400 poz. Trendelenburga min 120 i poz. Anty – Trendelenburga min. 150 – ręcznie za pomocą sprężyn gazowych Regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym | TAK podać |  |
| 6 | Równoczesna regulacja segmentu oparcia pleców i uda (funkcja autokonturu ) | TAK |  |
| 7 | Funkcja Autoregresji oparcia pleców wynosząca min 60 mm | TAK |  |
| 8 | Minimalne obciążenie łóżka 170 kg | TAK podać |  |
| 9 | Możliwość montażu na ramie leża podwójnej ramy wyciągowej | TAK |  |
| 10 | Ochrona przed uderzeniami: 4 dwuosiowe krążki odbojowe w narożnikach ramy leża chroniące łóżko oraz ściany podczas ruchu w płaszczyźnie horyzontalnej i wertykalnej , oraz listwy odbojowe na całej długości ramy leża | TAK |  |
| 11 | Osłona tworzywowa podwozia | TAK |  |
| 12 | Barierki boczne odejmowane beż użycia narzędzi-mocowane do ramy leża -składane wzdłużnie na ramę leża wykonane z poziomej poprzeczki podpartej min. 5 wspornikami z mechanizmem zwalniającym umieszczonym w jednym z nich | TAK |  |
| 13 | 4 koła jezdne o średnicy 125 mm zaopatrzone w hamulec centralny. | TAK podać |  |
| 14 | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania | TAK |  |
| 15 | Leże czterosegmentowe wypełnione stalową siatką przymocowaną na stałe | TAK |  |
| 16 | Łatwo odejmowane przy reanimacji szczyty. Ramy szczytów głowy i nóg wykonane z chromowanych rur stalowych, wypełnione płytą dekoracyjną dwustronnie laminowaną odporną na wilgoć oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 17 | Łóżko wyposażone w optyczny wskaźnik kąta nachylenia leża ( poziomicę) | TAK |  |
| 18 | Łóżko wyposażone w wysuwaną za pomocą prowadnic kulkowych półkę do odkładania pościeli | TAK |  |
| 19 | Elementy wyposażenia łóżka: a) materac w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej – 15 szt. b) barierki boczne składane – 5 szt. prawa i 5 szt. lewa c) uchwyt uniwersalny – 5 szt. d) wysięgnik z uchwytem do ręki 5 szt. | TAK |  |
| 20 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
| 21 | Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. | TAK załączyć kserokopie |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt 1-21 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne, zawierające dane techniczne,                  w których powinny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena za  15 łóżek szpitalnych  z hydrauliczną  regulacją  wysokości  z uwzględnieniem elementów wyposażenia łóżka o których mowa w pkt. 19  powyższej tabeli:

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacja dodatkowa:

Okres gwarancji:  min. 36 miesięcy lub więcej ……………………………………………..

Załączniki:

1.  Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności

2. Firmowe materiały informacyjne zawierające dane techniczne zaoferowanego asortymentu        (folder/ katalog).

data: …………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

3. Szafka przyłóżkowa: ilość ogółem 30 szt.,  w tym:

-   5 szt. z blatem bocznym,

- 25 szt. bez blatu bocznego.

UWAGA!

Zamawiający wymaga, aby szafki przyłóżkowe z blatem bocznym jak i bez blatu bocznego były z tej samej serii ( tj. tej samej konstrukcji)  i w tej samej kolorystyce.

a) szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – ilość: 5 szt.

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARZMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkielet szafki wykonany z płyty meblowej, wykończonej okleina PCV odporną na środki chemiczne powszechnie stosowane w szpitalu i promieniowanie UV | TAK |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne szafki: Wysokość- 86 cm, +/-3 cm Szerokość- 52cm, +/-3cm Głębokość-43cm, +/-3cm | TAK |  |
| 3 | Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty dwustronnie laminowanej typu Unilam odpornej na wilgoć i temperaturę w kolorze szafki | TAK |  |
| 4 | Blat boczny szafki wspomagany sprężyną gazową z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia, składana do boku szafki. | TAK |  |
| 5 | Drzwiczki oraz szuflada szafki otwierane dwustronnie umożliwiające ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka | TAK |  |
| 6 | 4 podwójne koła jezdne w tym 2 z blokadą, z elastycznym, tworzywowym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. | TAK |  |
| 7 | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 8 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 9 | Gwarancja 12 miesięcy | TAK |  |
| 10 | Kolor drzwiczek oraz czoła szuflad w kolorze bukowym | TAK |  |
| 11 | Regulacja wysokości blatu bocznego wspomagana sprężyną gazową | TAK |  |
| 12 | Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności. | TAK załączyć kserokopie |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt 1-12 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne, zawierające dane techniczne,                  w których powinny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne.

Cena za 5 szafek przyłóżkowych z blatem:

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacja dodatkowa:

Okres gwarancji:  min. 36 miesięcy lub więcej ……………………………………………..

Załączniki:

1.  Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności

2. Firmowe materiały informacyjne zawierające dane techniczne zaoferowanego asortymentu        (folder/ katalog).

data: …………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

b) szafka przyłóżkowa bez blatu bocznego – ilość 25 szt.

| LP | OPIS | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARZMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkielet szafki wykonany z płyty meblowej, wykończonej okleina PCV odporną na środki chemiczne powszechnie stosowane w szpitalu i promieniowanie UV | TAK |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne szafki: Wysokość- 86 cm, +/-3 cm Szerokość- 52cm, +/-3cm Głębokość-43cm, +/-3cm | TAK |  |
| 3 | Blat górny wykonany z płyty dwustronnie laminowanej odpornej na wilgoć i temperaturę w kolorze szafki | TAK |  |
| 4 | Drzwiczki oraz szuflada szafki otwierane dwustronnie umożliwiające ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka | TAK |  |
| 5 | 4 podwójne koła jezdne w tym 2 z blokadą, z elastycznym, tworzywowym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. | TAK |  |
| 6 | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 7 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego | TAK |  |
| 8 | Kolor drzwiczek oraz czoła szuflad w kolorze bukowym | TAK |  |
| 9 | Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności | TAK załączyć kserokopie |  |

Wszystkie parametry wymienione w pkt 1-10 są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym zestawieniu.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały informacyjne, zawierające dane techniczne,                  w których powinny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Cena za 25 szafek przyłóżkowych bez blatu bocznego:

netto: …………………………………………………………………………………………

podatek VAT (stawka ……..) tj. …………………………………………………………….

brutto: …………………………………………………………………………………………

słownie brutto:  ……………………………………………………………………………….

Informacja dodatkowa:

Okres gwarancji:  min. 36 miesięcy lub więcej ……………………………………………..

Załączniki:

1.  Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności

2. Firmowe materiały informacyjne zawierające dane techniczne zaoferowanego asortymentu        (folder/ katalog).

data: …………………………

..........................................................................

imię i nazwisko

podpis i pieczęć osoby/ osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy