Załącznik nr 1

do SIWZ z 26.10.2017 r.

oraz formularza ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

URZĄDZENIE DO REHABILITACJI – PLATFORMA DO REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ I OCENY POSTĘPÓW TERAPII Z BIOFEEDBECKIEM: szt. 1.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wymogi dot. w/w przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego w/w sprzętu (wypełnia Wykonawca)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Urządzenie umożliwiające ocenę układu ruchu oraz trening z zastosowaniem biofeedbacku | Tak |  |
|  | Możliwość obsługi urządzenia za pomocą tabletu oraz ekranu dotykowego | Tak |  |
|  | Urządzenie ma funkcję umożliwiającą aktywne wytrącanie osoby ćwiczącej z równowagi dzięki ruchom wieloosiowym, z możliwością zaprojektowania określonej trajektorii ruchu | Tak |  |
|  | Urządzenie ma możliwość ruchu w trajektoriach: elipsa, wahadło, spirala, trajektoria przypadkowa | Tak |  |
|  | Platforma powinna posiadać różne rodzaje badań diagnostycznych: test stabilności postawy obunóż, test stania na jednej nodze, test limitów stabilności, test ruchomości stawów kręgosłupa, pomiar siły mięśniowej kończyn górnych, test koordynacji mięśniowej | Tak |  |
|  | Możliwość zapisania wyników testów w plikach PDF, Word lub Excel | Tak |  |
|  | Możliwość treningu następujących cech: gibkość i mobilność, wytrzymałość, siła mięśniowa, postawa i równowaga | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania sesji treningowej dla poszczególnych pacjentów | Tak |  |
|  | Graficzne przedstawienie sesji terapeutycznej i postępu terapii pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość modyfikacji parametrów zaprogramowanych ćwiczeń, np. szybkości pracy platformy, ilości wykonywanych powtórzeń, kierunku wytrąceń pacjenta | Tak |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz dotykowy min. 10” | Tak |  |
|  | Maksymalna masa Pacjenta 140 kg | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2016 lub 2017, posiadające wszelkie wymagane normy bezpieczeństwa i posiadające wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych | Tak |  |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie, sprawdzenie poprawności funkcjonowania i przeszkolenie personelu medycznego z obsługi, dezynfekcji i wymaganej przez producenta konserwacji dla minimum 5 osób z obsługi, potwierdzone imiennymi certyfikatami na koszt Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, w formie elektronicznej i papierowej, wydrukowanej w kolorze, w minimum 2 egzemplarzach | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy | Tak | Proponowany okres gwarancji: …………. |
| 18. | W okresie gwarancji wszelkie przeglądy wg wymagań określonych przez producenta włącznie z wymianą części w ilości i zakresie określonym przez producenta na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 19. | Czas reakcji serwisu: maksymalnie 3 dni robocze. W przypadku konieczności naprawy trwającej powyżej 3 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia naprawy Wykonawca ma obowiązek nieodpłatnego dostarczenia urządzenia zastępczego takiego samego lub o porównywalnych parametrach technicznych, na okres do zakończenia naprawy lub wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad technicznych | Tak |  |
| 20. | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi Producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | Tak |  |
| 21. | Serwis pogwarancyjny i dostępność części zamiennych na rynku polskim w okresie pogwarancyjnym, przez okres minimum 10 lat po zakończeniu gwarancji | Tak |  |

*Kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca. W kolumnie nr 4 pod pozycjami od 1-16, 18-21 należy wpisać TAK lub NIE.

Wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ stanowi jednocześnie załącznik nr 1 do Formularza ofertowego.

……………………………………….                                           ……………………………………….

data sporządzenia załącznika                                            (podpis + pieczątka osoby upoważnionej

do Formularza ofertowego				      do złożenia oferty)