Załącznik nr 1b

do Zapytania cenowego z 17.10.2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Fotel prysznicowo-toaletowy	  szt.1

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wymogi dot. w/w przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego w/w sprzętu (wypełnia Wykonawca)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Elektrycznie regulowana wysokość | TAK |  |
|  | Zakres podnoszenia siedziska min. 600mm | TAK podać |  |
|  | Udźwig min. 140 kg | TAK podać |  |
|  | Fotel wyposażony w pas bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Wszystkie funkcje sterowane pilotem na przewodzie z zaczepem umożliwiającym łatwe umieszczenie pilota na fotelu | TAK |  |
|  | Najniższa pozycja siedzenia co najmniej 450mm, najwyższa pozycja min. 1050mm | TAK podać |  |
|  | Siedzisko, oparcie i podłokietniki wykonane z polipropylenu | TAK |  |
|  | Siedzisko z otworem toaletowym co pozwala na najazd na muszle toaletową | TAK |  |
|  | Podłokietniki z możliwością podniesienia, w celu łatwiejszego transferu pacjenta np. z fotela do łóżka | TAK |  |
|  | Fotel wyposażony w podnóżki, z możliwością zmiany ich pozycji celem łatwiejszego wyjścia z fotela | TAK |  |
|  | Poduszka pod kark z możliwością ustawienia na wysokości odpowiedniej do wzrostu pacjenta | TAK |  |
|  | Poduszka do siedzenia poprawiająca komfort pacjenta oraz stanowiąca zabezpieczenie przed przyszczypnięciem genitaliów lub wiotkiej skóry | TAK |  |
|  | Cztery kółka zwrotne wyposażone w indywidulane hamulce | TAK |  |
|  | Podpórki na nogi z możliwością schowania ich pod siedzisko | TAK |  |
|  | Awaryjne zatrzymanie i opuszczanie fotela | TAK |  |
|  | Dźwiękowy sygnał ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Gniazdo akumulatora wbudowane w urządzenie | TAK |  |
| 18. | W zestawie 2 akumulatory i 1 zewnętrzna ładowarka | TAK |  |
| 19. | Fotel z możliwością zamówienia: (Opcja) - Uchwyt do basenu umieszczany pod siedziskiem - poduszka pod plecy | TAK |  |
| 20. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
| 21. | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 22 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 23 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 24 | Czas reakcji serwisu: max 72 godziny robocze | TAK |  |

*Kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca. W kolumnie nr 4 pod pozycjami od 1, 4-5, 7-20 i     22-24 należy wpisać TAK lub NIE.

Wypełniony załącznik nr 1b do Zapytania cenowego stanowi jednocześnie załącznik do Formularza ofertowego.

……………………………………….                                           ……………………………………….

data sporządzenia załącznika                                            (podpis + pieczątka osoby upoważnionej

do Formularza ofertowego				      do złożenia oferty)