Załącznik nr 1c

do Zapytania cenowego z 17.10.2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Podnośnik pionizujący szt.1

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wymogi dot. w/w przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego w/w sprzętu (wypełnia Wykonawca)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aktywny podnośnik pionizujący na podstawie jezdnej | TAK |  |
|  | Udźwig podnośnika: min. 200kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Zakres podnoszenia: min. 525 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Wysokość podnośnika ze złożonym ramieniem: min. 1150 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Maksymalna wysokość podnośnika z podniesionym ramieniem: min 1518 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Szerokość całkowita podnośnika w pozycji złożonej nie większa niż 670mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Szerokość zewnętrzna podstawy jezdnej w pozycji rozłożonej: min. 1025 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Prześwit podstawy (odległość między dolną krawędzią podstawy a podłożem): min. 23 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Maksymalna długość podstawy, mierzona po zewnętrznej stronie nie większa niż 1000 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Całkowita masa podnośnika gotowego do pracy nie więcej niż 53 kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Podstawa jezdna wyposażona w cztery skrętne koła, z czego min. 2 z hamulcem. | TAK |  |
|  | Nogi podstawy jezdnej z elektryczną regulacją rozstawu | TAK |  |
|  | Sterowanie elektrycznymi funkcjami podnośnika (góra/dół, rozkładanie/składanie nóg podstawy jezdnej) przy pomocy pilota przewodowego | TAK |  |
|  | Pilot wyposażony w uchwyt do odwieszenia na podnośniku | TAK |  |
|  | Dodatkowe sterowanie wysokością na panelu umieszczonym na maszcie podnośnika | TAK |  |
|  | Podnośnik wyposażony w przycisk włączania/wyłączania i resetowania funkcji umieszczony na panelu na maszcie podnośnika | TAK |  |
|  | Podnośnik wyposażony w wyłącznik awaryjny umieszczony na panelu | TAK |  |
| 18. | Podnośnik wyposażony w mechanizm ręcznego opuszczania ramienia, w przypadku awarii funkcji elektrycznych | TAK |  |
| 19. | Podnośnik wyposażony w system chroniący przed przeładowaniem. Podnośnik automatycznie zatrzymujący funkcje podnoszenia w przypadku próby podniesienia zbyt ciężkiego pacjenta. | TAK |  |
| 20. | Pilot z wbudowanym wyświetlaczem na, którym wyświetlany jest stan rozładowania akumulatora | TAK |  |
| 21. | Podnośnik zbudowany z masztu o stałej wysokości do którego przymocowane jest ruchome ramię, którego wysokość regulowana jest przy pomocy siłownika zasilanego elektrycznie. | TAK |  |
| 22. | Zasilanie akumulatorowe, akumulator ładowany w zewnętrznej ładowarce. W komplecie dwa akumulatory i ładowarka dla zapewnienia ciągłej pracy | TAK |  |
| 23. | Podnośnik przystosowany do użycia z nosidłem zaciskowym w celu zabezpieczenia pacjenta. Dopuszczalne dwa typy nosideł: - nosidło transportowe - nosidło do stania | TAK |  |
| 24. | W zestawie: - nosidło do pionizacji pacjenta w różnych rozmiarach ( 1 szt.) | TAK |  |
| 25. | Ramię wznoszące podnośnika wyposażone w uchwyty dla pacjenta | TAK |  |
| 26. | Podnośnik wyposażony w wspornik kolan pacjenta wykonany z elastycznego tworzywa, który pozwala na wyprostowanie nóg pacjenta podczas podnoszenia i zabezpiecza pacjenta przed upadkiem | TAK |  |
| 27. | Wspornik kolan wyposażony w 2 pasy bezpieczeństwa do przypięcia nóg pacjenta | TAK |  |
| 28. | Podnośnik wyposażony w podpórkę na stopy umieszczoną na podstawie jezdnej | TAK |  |
| 29. | Poziom ochrony elektrycznej: - Podnośnik IP24 - Pilot IPX7 | TAK |  |
| 30. | Poziom natężenia dźwięku emitowanego przez podnośnik nie większy niż 50 dB | TAK PODAĆ |  |
| 31. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
| 32. | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 33. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 34. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 35. | Czas reakcji serwisu: max 72 godziny robocze | TAK |  |

*Kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca. W kolumnie nr 4 pod pozycjami od 1, 11-29, 31,     33-35 należy wpisać TAK lub NIE.

Wypełniony załącznik nr 1c do Zapytania cenowego stanowi jednocześnie załącznik do Formularza ofertowego.

……………………………………….                                           ……………………………………….

data sporządzenia załącznika                                            (podpis + pieczątka osoby upoważnionej

do Formularza ofertowego				      do złożenia oferty)