Załącznik nr 1d

do Zapytania cenowego z 17.10.2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wózek kąpielowy : szt. 1.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wymogi dot. w/w przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego w/w sprzętu (wypełnia Wykonawca)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Wózek prysznicowy z hydrauliczną regulacją wysokości | TAK |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy w zakresie 57-89cm | TAK PODAĆ |  |
|  | Pedał do regulacji wysokości dostępny z obu stron wózka | TAK |  |
|  | Długość leża regulowana w 2-3 zakresach | TAK PODAĆ |  |
|  | Szerokość całkowita wózka min. 75 cm | TAK PODAĆ |  |
|  | Szerokość leża min. 650mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Rozmiar niecki: 1735x540mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Udźwig wózka min. 175kg, przy wadze pacjenta min. 150 kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Średnica kół min. 100 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Wysokość ścian wanny min. 225 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Wózek z możliwością przekręcania leża na dłuższy bok, co znacznie ułatwia czyszczenie wózka, możliwość ustawienia leża w dwóch pozycjach: pochylonej w kierunku nóg chorego oraz poziomej | TAK |  |
|  | W pozycji pochylonej leże ustawione jest pod kątem min. 30 | TAK |  |
|  | Mechanizm ułatwiający prowadzenie wózka w linii prostej dostępny na 2 kołach znajdujących się po przekątnej względem siebie na 2 końcach wózka, cztery kółka wyposażone w indywidualne hamulce | TAK |  |
|  | Automatyczne poziomowanie leża przy opuszczaniu leża na łóżko | TAK |  |
|  | Poręcze boczne opuszczane. W celu opuszczenia poręczy bocznych należy nacisnąć 2 zaczepy jednocześnie, co zabezpiecza barierki przed przypadkowym otwarciem | TAK |  |
|  | Barierki po opuszczeniu chowające się pod leże wózka, co pozwala na bliższe dosunięcie wózka do łóżka i niwelację przestrzeni między nimi | TAK |  |
|  | Materac miękki, nienasiąkliwy, zdejmowany, z odpływem wyposażonym w korek | TAK |  |
| 18. | Materac montowany na leże za pomocą listwy zatrzaskowej, bez czasochłonnych śrub | TAK |  |
| 19. | Poduszka nienasiąkliwa pod głowę | TAK |  |
| 20. | Wąż odłączany odprowadzający wodę. Uchwyt na wąż odpływowy, który pozwala na podwieszenie węża np. na czas transportu co pozwala na minimalizację ryzyka jego przypadkowego uszkodzenia | TAK |  |
| 21. | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
| 22 | Gwarancja minimum 36 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 23 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 24 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 25 | Czas reakcji serwisu: max 72 godziny robocze | TAK |  |

*Kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca. W kolumnie nr 4 pod pozycjami od 1, 3, 11-21, 23-25 należy wpisać TAK lub NIE.

Wypełniony załącznik nr 1 do Zapytania cenowego stanowi jednocześnie załącznik do Formularza ofertowego.

……………………………………….                                           ……………………………………….

data sporządzenia załącznika                                            (podpis + pieczątka osoby upoważnionej

do Formularza ofertowego				      do złożenia oferty)