Załącznik nr 1

do SIWZ z 22.10.2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Egzoszkielet

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wymogi dot. w/w przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego w/w sprzętu (wypełnia Wykonawca)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Urządzenie przenośne do reedukacji chodu dla pacjentów neurologicznych po udarze , urazach rdzenia SM | Tak |  |
|  | Urządzenie zbudowane z elementu miednicy, elementu uda –( lewy i prawy) o regulowanej długości , elementu podudzia (lewy i prawy )o regulowanej długości , prowadnic stawu skokowego | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające indywidualne dostosowanie parametrów chodu pacjenta | Tak |  |
|  | Urządzenie pozwala zapamiętać parametry poprzedniego treningu | Tak |  |
|  | Po zakończeniu każdej sesji dostępny jest raport przedstawiający szczegółowe dane oraz postęp pacjenta w rehabilitacji | Tak |  |
|  | Dostosowanie parametrów w zakresie – wzrost minimum 150 cm , maksymalna waga 115 kg | Tak |  |
|  | Możliwość informacji zwrotnej Feedback | Tak |  |
|  | Możliwość zasilania akumulatorem lub baterią | Tak |  |
|  | Stacja do ładowania egzoszkieletu w zestawie | Tak |  |
|  | W zestawie chodzik do stabilizacji pacjenta oraz kule łokciowe | Tak |  |
|  | Możliwość chodu w egzoszkielecie na zewnątrz budynku ( po trawie i powierzchni utwardzonej) | Tak |  |
|  | Certyfikat CE oraz możliwość prowadzenia terapii u pacjentów z uszkodzeniem C7 i niżej | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2017 lub 2018, posiadające wszelkie wymagane normy bezpieczeństwa i posiadające wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych | Tak |  |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie, sprawdzenie poprawności funkcjonowania i przeszkolenie personelu medycznego z obsługi, dezynfekcji i wymaganej przez producenta konserwacji dla minimum 5 osób z obsługi, potwierdzone imiennymi certyfikatami na koszt Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, w formie elektronicznej i papierowej, wydrukowanej w kolorze, w minimum 2 egzemplarzach | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy | Tak | Proponowany okres gwarancji: …………. |
| 18. | W okresie gwarancji wszelkie przeglądy wg wymagań określonych przez producenta włącznie z wymianą części w ilości i zakresie określonym przez producenta na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 19. | Czas reakcji serwisu: maksymalnie 3 dni robocze. W przypadku konieczności naprawy trwającej powyżej 3 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia naprawy Wykonawca ma obowiązek nieodpłatnego dostarczenia urządzenia zastępczego takiego samego lub o porównywalnych parametrach technicznych, na okres do zakończenia naprawy lub wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad technicznych | Tak |  |
| 20. | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi Producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | Tak |  |
| 21. | Serwis pogwarancyjny i dostępność części zamiennych na rynku polskim w okresie pogwarancyjnym, przez okres minimum 10 lat po zakończeniu gwarancji | Tak |  |

*Kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca. W kolumnie nr 4 pod pozycjami od 1-16, 18-21 należy wpisać TAK lub NIE.

Wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ stanowi jednocześnie załącznik do Formularza ofertowego.

……………………………………….                                           ……………………………………….

data sporządzenia załącznika                                            (podpis + pieczątka osoby upoważnionej

do Formularza ofertowego				      do złożenia oferty)