Załącznik nr 1a

do SIWZ z dnia 14.05.2019 r.

oraz formularza ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Łóżko rehabilitacyjne wraz z oprzyrządowaniem: 15 sztuk

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wymogi dot. w/w przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego w/w sprzętu (wypełnia Wykonawca)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2019 | TAK PODAĆ |  |
|  | Jednolita metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo, bez możliwości podziału. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łóżek opartych na kolumnach oraz siłowników umieszczonych w szczytach łóżek). | TAK PODAĆ |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 150 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | TAK PODAĆ |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (± 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie więcej niż 1020 mm (± 20 mm) (wymiar leża 900x2000) | TAK PODAĆ |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego minimum 3 (trzy) segmenty ruchome | TAK PODAĆ |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230 V | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka oraz boki wraz z barierkami wykonane z okleiny drewnopodobnej. Górna część z przerwą na zamontowanie dodatkowego osprzętu. W szczytach metalowe prowadnice na barierki boczne. | TAK PODAĆ |  |
|  | Zintegrowane barierki boczne na całej długości leża zabezpieczające pacjenta do wysokości min. 40 cm. Mechanizm zwalniania umieszczony w szczytach łóżka dokonywany za pomocą okrągłych przycisków. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w elastyczne lub metalowe tworzywowe uchwyty materaca przy czterech segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w 4 podwójne koła o średnicy min. 100 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. Dźwignia hamulca umieszczona od strony nóg po obu stronach łóżka. | TAK PODAĆ |  |
|  | Trzy łóżka wyposażone w możliwość przedłużenia leża o min. 200 mm. Podczas wydłużania leża barierki boczne automatycznie wysuwające się i dostosowujące się do długości leża, tak aby pacjent był cały czas zabezpieczony na całej długości leża. | TAK PODAĆ |  |
|  | Bezpieczne obciążenie minimum 225 kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Łóżko sterowane za pomocą pilota przewodowego. Funkcja selektywnej blokady pozwalająca na zablokowanie poszczególnych opcji. Pozycja Trendelenburga osiągana z odrębnego pilota. | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego poziomowania (CPR). Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. | TAK |  |
|  | Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 17. | Możliwość wyboru szczytów oraz kolorów z minimum 8 rodzajów. | TAK PODAĆ |  |
| 18. | Elementy oprzyrządowania łóżka: Wysięgnik z uchwytem ręki Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. Bielizna pościelowa szpitalna: Poszewka 70x80cm,poszwa 160x200cm, prześcieradło 230cm x150cm+- 10% lub prześcieradło z gumką dostosowane do wielkości materaca, z tkaniny bawełniano-poliestrowej o składzie 50% poliestru i 50% bawełny+- 10% i gramaturze 150g/m2 +-10%, spełniającej normę ENV 14237 „Tekstylia w ochronie zdrowia”, do wyboru w trzech kolorach. Materac zmiennociśnieniowy przeciwodleżynowy, zgodny z opisem zamieszczonym w Załączniku nr 2b do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). | TAK PODAĆ KOLORY BIELIZNY POŚCIELOWEJ |  |
| 19. | Deklaracja Zgodności, Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 20. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres minimum 10 lat. | TAK PODAĆ |  |
| 21. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. | TAK PODAĆ |  |
| 22. | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze. | TAK |  |

*Kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca. W kolumnie nr 4 pod pozycjami 2, 7, 9, 10, 14-16, 19 i 22 należy wpisać TAK lub NIE.

Wypełniony załącznik nr 1a do SIWZ stanowi jednocześnie załącznik do Formularza ofertowego.

……………………………………….                                           ……………………………………….

data sporządzenia załącznika                                            (podpis + pieczątka osoby upoważnionej

do Formularza ofertowego				      do złożenia oferty)