Załącznik nr 1c

do SIWZ z dnia 14.05.2019 r.

oraz formularza ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szafka przyłóżkowa: 15 sztuk

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wymogi dot. w/w przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego w/w sprzętu (wypełnia Wykonawca)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2019 | TAK PODAĆ |  |
|  | Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. | TAK |  |
|  | Blat główny wykonany z tworzywa HPL odpornego na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV, o grubości płyty minimum 6 mm. Jeden z boków szafki wyposażony w aluminiowy reling z tworzywowym wieszakiem na ręczniki oraz tworzywowym uchwytem na szklankę. Uchwyty z możliwością ich przesuwania na całej długości relingu. | TAK |  |
|  | Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowym relingiem w kształcie litery C. | TAK |  |
|  | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości minimum 150 mm. – dostęp do półki z dwóch stron. | TAK PODAĆ |  |
|  | Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem | TAK |  |
|  | Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa z możliwością dezynfekcji | TAK |  |
|  | Drzwi szafki oraz fronty szuflad pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. | TAK |  |
|  | Drzwi oraz szuflady szafki otwierane dwustronnie umożliwiające ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka | TAK |  |
|  | Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, poprzez wyciąganą metalową półkę, lakierowaną proszkowo oraz z możliwością regulacji wysokości. | TAK |  |
|  | Drzwi wyposażone w mechanizm samo domykający - magnes | TAK |  |
|  | Drzwi posiadające wewnętrzną blokadę z obydwu stron, umożliwiające zablokowanie ich w zależności od ustawienia szafki | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: - szerokość szafki - 500 mm (± 20mm) - głębokość - 400 mm (± 20mm) - wysokość - 850 mm (± 20mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Cały bok szafki wyposażony wstawkę z tworzywa ABS przedzieloną półką. Część górna boku, wnęka z metalowym lakierowanym relingiem na prasę oraz część dolna z wyprofilowanymi (zaokrąglonymi) miejscami na butelki. | TAK |  |
|  | Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK |  |
|  | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Kolor frontów oraz konstrukcja z możliwością wyboru z minimum dwóch kolorów w tym szary. Blaty z możliwością wyboru kolorów z minimum pięciu kolorów. | TAK PODAĆ |  |
| 18. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 19. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres minimum 10 lat. | TAK |  |
| 20. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. | TAK |  |
| 21. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. robocze | TAK |  |

*Kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca. W kolumnie nr 4 pod pozycjami od 2-4, 6-12, 14-16 i 18-21 należy wpisać TAK lub NIE.

Wypełniony załącznik nr 1c do SIWZ stanowi jednocześnie załącznik do Formularza ofertowego.

……………………………………….                                           ……………………………………….

data sporządzenia załącznika                                            (podpis + pieczątka osoby upoważnionej

do Formularza ofertowego				      do złożenia oferty)