Załącznik nr 1

do SWZ z 09.04.2021r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

URZĄDZENIE DO REHABILITACJI – urządzenie do suchego masażu wodnego

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wymogi dot. w/w przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego w/w sprzętu (wypełnia Wykonawca)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Urządzenie napełniane jednorazowo zimną bieżącą wodą | Tak |  |
|  | Woda w obiegu zamkniętym nie wymaga konieczności wymiany ani dolewania wody destylowanej w ramach eksploatacji. | Tak |  |
|  | Chłodzenie wody w obiegu zamkniętym | Tak |  |
|  | Sterowanie urządzenia za pomocą przycisków lub panelu intuicyjnego | Tak |  |
|  | Odliczanie czasu trwania zabiegu | Tak |  |
|  | Pompa zasilająca dysze wodne | Tak |  |
|  | System chłodzenia przy pomocy wody i powietrza | Tak |  |
|  | Wysokość urządzenia dla korzystających pacjentów max 60 cm | Tak |  |
|  | Uchwyt dla pacjenta | Tak |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta korzystającego z zabiegu do 160 kg | Tak |  |
|  | Wbudowane programy terapeutyczne | Tak |  |
|  | Regulacja czasu trwania zabiegu | Tak |  |
|  | Regulacja temperatury wody w urządzeniu | Tak |  |
|  | Regulacja siły ciśnienia wody | Tak |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia masażu na różnych obszarach ciała | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania masażu sekwencyjnego z wyborem dowolnej okolicy ciała w trakcie trwania | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania masażu punktowego | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania co najmniej jednego z wymienionych masaży: równoległy, przeciwbieżny, okrężny, pulsacyjny, limfatyczny | Tak |  |
|  | Max wymiary urządzenia: 220 cm x 120 cm x 60 cm | Tak |  |
|  | Max pobór mocy: 3 kW | Tak |  |
|  | Możliwość korekty zużytej mebrany, bez konieczności jej całkowitej wymiany | Tak |  |
|  | Urządzenie medyczne z certyfikatem CE | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 lub 2020, posiadające wszelkie wymagane normy bezpieczeństwa i posiadające wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych | Tak |  |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie, sprawdzenie poprawności funkcjonowania i przeszkolenie personelu medycznego z obsługi, dezynfekcji i wymaganej przez producenta konserwacji dla minimum 5 osób z obsługi, potwierdzone imiennymi certyfikatami na koszt Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, w formie elektronicznej i papierowej, wydrukowanej w kolorze, w minimum 2 egzemplarzach | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej | Tak |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy | Tak | Proponowany okres gwarancji: …………. |
| 18. | W okresie gwarancji wszelkie przeglądy wg wymagań określonych przez producenta włącznie z wymianą części w ilości i zakresie określonym przez producenta na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 19. | Czas reakcji serwisu: maksymalnie 3 dni robocze. W przypadku konieczności naprawy trwającej powyżej 3 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia naprawy Wykonawca ma obowiązek nieodpłatnego dostarczenia urządzenia zastępczego takiego samego lub o porównywalnych parametrach technicznych, na okres do zakończenia naprawy lub wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad technicznych | Tak |  |
| 20. | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi Producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | Tak |  |
| 21. | Serwis pogwarancyjny i dostępność części zamiennych na rynku polskim w okresie pogwarancyjnym, przez okres minimum 10 lat po zakończeniu gwarancji | Tak |  |

*Kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca. W kolumnie nr 4 pod pozycjami od 1-21 należy wpisać TAK lub NIE.

Wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ stanowi jednocześnie załącznik do Formularza ofertowego.

……………………………………….                                           ……………………………………….

data sporządzenia załącznika                                            (podpis + pieczątka osoby upoważnionej

do Formularza ofertowego				      do złożenia oferty)